## Slide 1: 第4章 存 储 器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.3 高速缓冲存储器
本章重点介绍主存储器的分类、工作原理、组成方式以及与其他部件的链接，介绍高速缓存的工作原理和基本组成，学习如何用不同的存储器组成具有层次结构的存储系统
4.4 辅助存储器
Notes: 重点介绍主存储器的分类、工作原理、组成方式以及与其他部件的链接，以及高速缓存的工作原理和基本组成，掌握如何用不同的存储器组成具有层次结构的存储系统。
4.4 辅助存储器 自学。

## Slide 2
主存的后援存储器，存放暂时不用的内容，不能与CPU直接交换信息。
高速缓冲存储器（Cache）
存
储
器
主存储器
辅助存储器
MROM
PROM
EPROM
EEPROM
RAM
ROM
静态 RAM
动态 RAM
3. 按在计算机中的作用分类（考）
和CPU直接交换信息
用于速度不同的CPU/主存之间作为缓冲
静态RAM
磁盘、磁带、光盘
计算机中并不只有一个或一类存储器，而是包含由多种多个存储器组成的存储器系统
Notes: 缓存是静态RAM，动态RAM用电容充放电表示01，速度比静态的慢，二者都是使用MOS管构成单元电路

## Slide 3
二、存储器的层次结构(重点)概念问答
速度
容量
价格 位（考）
／
存储器有三个主要性能指标：

## Slide 4
高
低
小
大
快
慢
辅存
寄存器
缓存
主存
磁盘
光盘
磁带
光盘
磁带
速度
容量
价格 位
／
1. 存储器三个主要特性的关系
CPU
CPU
主机
Notes: 从上往下，CPU的访问频率越来越低
寄存器中的数在CPU内部参与运算，主存存放将要参与运行的程序和数据，现代计算机把缓存制作在CPU内部
辅存存放暂时未用到的程序和数据

## Slide 5
缓存
CPU
主存
辅存
2. 缓存 主存层次和主存 辅存层次
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
10 ns
20 ns
200 ns
ms
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
（速度）
（容量）
两个层次
三级存储
Notes: 存储系统层次结构主要体现在缓存-主存和主存-辅存这两个存储层次上，CPU和缓存、主存都能交换信息，缓存可以和CPU、主存交换信息，主存和CPU\主存\辅存都能交换信息，辅存只能和主存交换信息
缓存主存层次解决CPU和主存速度不匹配的问题，主存和缓存之间的数据调动是硬件自动完成，对程序员透明，从CPU角度来看，缓存主存层次的速度接近于缓存，容量、价位接近于主存
主存辅存层次解决存储系统容量的问题，主存和辅存之间的数据调动是硬件和操作系统共同完成，主存辅存这一层次，速度接近于主存，容量价位接近辅存
主存-辅存层次的发展，形成了虚拟存储系统，程序员编程时可用的地址空间远大于实际的主存空间，好像面对一个大容量主存，称之为虚拟存储器，程序执行时，要把主存的虚拟地址转换成物理地址

## Slide 6
最高位字节地址为字地址：
最低位字节地址为字地址：
设地址线 24 根
按 字节 寻址
按 字 寻址范围
若字长为 16 位
按 字 寻址范围
若字长为 32 位
字地址
框内数字是字节的地址
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
4
0
字节的地址
字地址
4
5
2
3
0
1
4
2
0
224 = 16 M
8 M
4 M
存储字长度是字节的整数倍，一个存储字包含的所有字节在内存中的存储顺序有两种情况：1. 高位字节低地址（先存高位字节） 2.高位字节高地址（先存低位字节）
Notes: 一个字占用多个存储单元，每个字节有一个字节地址，因此一个字对应多个存储地址，按照计算机组成一般规则，把最小的存储地址作为字地址。
图中方框表示字节，方框中数字表示字节地址。

## Slide 7
4. 主存的技术指标（考）
(1) 存储容量
主存 存放二进制代码的总位数 ：
存储单元个数*存储字长
或者 总字节数：
存储单元个数*存储字长/8
计算机都支持按字节寻址，地址总线数一般决定了存储器包含的字节单元数，如某机地址总线位数是28位，则最大支持的存储容量为256MB

## Slide 8
(2) 存储速度 可以由存取时间和存取周期表示
也称访问时间，是指启动一次存储器读或写操作到完成该操作所需的全部时间。分为：读出时间（从存储器接收到有效地址开始，到产生有效输出所需的全部时间） 、写入时间 （从存储器接收到有效地址开始，到数据写入被选中单元所需的全部时间）
存储器进行连续两次独立的存储器操作（读或写）所需的最小时间隔
存取时间
存取周期
存取周期一般大于存取时间
Notes: 存取周期和存取时间的关系，类似总线周期和总线传输周期

## Slide 9
（3）存储器带宽
衡量数据传输速率的技术指标
表示单位时间内存储器存取的信息量，单位有：字/秒、字节/秒、位/秒
为了提升存储器带宽，可以缩短存储周期，增加存储字长

## Slide 10
2. 动态 RAM ( DRAM )
动态RAM靠电容存储电荷原理寄存信息，读出或维持时：有电荷为1，无电荷为0；写入时：对电容充电为存1，放电为存0；
电容上的电荷只能维持1-2ms,需要在2ms内对所有存储单元状态进行再生，即刷新；
动态RAM的基本单元电路，有三管式和单管式两种。

## Slide 11
(4) 动态 RAM 刷新（考）概念和简单计算
4.2
动态RAM采用电容充放电原理寄存信息，存储单元内的原信息会慢慢消失，为此必须进行定时刷新，刷新过程是把原信息读出，由刷新放大器形成原信息并重新写入RAM的再生过程。
必须在规定的时间内，对RAM全部单元电路做一次刷新，这就是刷新周期，一般取2ms
刷新逐行进行，刷新一行用时一个存取周期，在刷新周期内由专用电路完成对所有行的刷新

## Slide 12
对全部存储单元集中一段时间逐行进行刷新
① 集中刷新
占比 为 128/4 000 ×100% = 3.2%
不能进行读写操作的“死区” 为 0.5 s ×128 = 64 s
周期序号
地址序号
t
c
0
1
2
3871
3872
0
1
t
c
t
c
t
c
t
c
3999
V
W
0
1
127
读
/
写或维持
刷新
读
/
写或维持
3872
个周期
（1936 s）
128
个周期
（64 s）
刷新时间间隔
（
2 m
s
）
刷新序号
•••
•••
t
c
X
t
c
Y
• • •
• • •
以128 × 128 矩阵为例，存取周期为0.5 s

## Slide 13
tC = tM + tR
读写
刷新
无 “死区”
② 分散刷新
等效存取周期变为 0.5 s + 0.5 s
系统速度降低
把对每行存储单元的刷新分散到每个存取周期，访存一次刷新一行，以 128 ×128 矩阵为例：
W/R
REF
0
W/R
t
R
t
M
t
C
REF
126
REF
127
REF
W/R
W/R
W/R
W/R
刷新间隔
128
个存取周期
…
每隔128us刷新一遍，降低整个系统的效率

## Slide 14
③ 异步刷新（分散刷新与集中刷新相结合）
把对每行存储单元的刷新均匀分散到一个刷新周期内完成，对于 128 ×128 的存储芯片，存取周期为 0.5 s
若将刷新安排在指令译码阶段，不会出现 “死区”
“死区” 为 0.5 s
刷新周期2ms, 每隔 2ms/128=15.6 s 刷新一行
每行每隔 2 ms 刷新一次

## Slide 15
3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较重要（考）（考）
DRAM
SRAM
存储原理
集成度
芯片引脚
功耗
价格
速度
刷新
电容
触发器
高
低
少
多
小
大
低
高
慢
快
有
无
主存
缓存
4.2
Notes: 动态RAM行列地址可先后输送，引脚数和尺寸都变小。

## Slide 16
150页第2、3题；