## Slide 1: 第5章 输入输出系统
5.6 DMA方式
5.5 程序中断方式
5.4 程序查询方式
5.3 I/O接口
5.2 外部设备
5.1 概述
Notes: 程序查询方式、中断方式、DMA周期窃取方式，每次交换数据都是一个字（字节）；
程序查询方式可以连续传送字块（交换一个字之后，再次启动设备并查询）；
中断方式一次传输一个字，然后重新启动设备，运行原程序并等候外设中断请求以传输后续字；
DMA方式，每次初始化之后可以连续传送字块，但每传送一个字，都要申请一次DMA以窃取一个周期，在一个周期传送一个字。

## Slide 2
2. 接口模块和 DMA 阶段（考）
采用总线连接，连线简单，增减改设备容易；
CPU和 I/O设备两种并行工作方式
中断方式
DMA 方式
I/O设备通过接口模块和主机相连，接口中有数据通路和控制通路，还能处理中断请求，使I/O设备和CPU并行工作；
接口技术可以使多个设备分时占用总线，实现了设备之间并行工作；
中断方式在主机和外设交换信息时，CPU要中断现行程序；DMA方式使得CPU在I/O设备与主存交换信息时能继续完成自身工作，比中断方式进一步提高了CPU的工作效率。
Notes: 总线是连接多个部件的公共的信息传输线
中断方式 主机和外设 交换信息, DMA方式 I/O设备与主存 交换信息

## Slide 3
二、输入输出系统的组成
1. I/O 软件（考）
输入输出系统软件的主要任务是：把用户程序、数据输入主机；把运算结果输送给用户；实现输入输出系统和主机工作的协调
不同结构的输入输出系统所采用的软件技术差异很大，接口模块方式用到机器指令系统中的I/O指令、系统软件中的管理程序；通道管理方式除前二者之外还会用到通道指令
I/O系统由I/O软件和I/O硬件两部分组成

## Slide 4
(1) I/O 指令
机器指令的一部分
操作码
命令码
设备码
I/O指令的命令码可以表述以下几种情况：
将数据从I/O设备输入主机：从某设备的接口电路中的数据缓冲寄存器读入数据到CPU的某个寄存器
将数据从主机输出到I/O设备：把CPU某寄存器中的数据写入到某设备接口电路的数据缓冲寄存器中
状态测试：利用命令码检测设备处于 忙 或 就绪状态
形成某些操作命令：各种设备与主机交换信息时，需要完成不同的操作，如正转、反转、读、写等
设备码相当于设备的地址，是对外部设备的编号
操作码用于区别输入输出指令和算术逻辑、访存等指令类别
Notes: 一般机器指令分成操作码和地址码两个字段
操作码用于区别输入输出指令和算术逻辑、访存等指令类别
设备码用于选择某台设备与主机传递数据

## Slide 5
2. I/O 硬件（考）
输入输出系统硬件组成多种多样
带有接口的I/O系统一般包括接口模块和I/O设备两大部分
带有通道的I/O系统中，一个通道可以连接多个设备控制器，一个设备控制器又可以控制多台同一类型的设备
Notes: 接口模块的电路包含了许多数据传送通路和有关数据，还包含控制信号通路和相应的逻辑电路
一台计算机可以有多个通道

## Slide 7
三、I/O 设备与主机的联系方式（考）
1. I/O 设备编址方式 设备码可当作地址码，I/O地址码有两种编址方式
(1) 统一编址 I/O地址当做存储器地址一部分 占用存储空间
(2) 不统一编址 I/O地址和存储器地址分开 不占用主存空间
用访存指令访问外设
需专门的 I/O 指令
2. 设备寻址
计算机系统中每个设备都有一个设备号，启动设备时，用I/O指令的设备码字段指出设备号，通过接口电路中的设备选择电路选中设备
3. 传送方式
(1) 串行 在不同时刻连续逐位传送一串信息
(2) 并行 在CPU和I/O设备之间一次传送n位信息
联系方式涉及多个方面
Notes: 设备通过接口与主机相连时，CPU可以通过接口地址访问I/O设备
串行传送速度慢，少用数据线，适用于远距离
统一编址：I/O地址看作是存储器地址的一部分；不统一编址：I/O地址和存储器地址分开。
冯·诺依曼结构，又称为普林斯顿体系结构，是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构，如X86；哈佛结构是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构，它的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中，即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器，每个存储器独立编址、独立访问，目的是为了减轻程序运行时的访存瓶颈。

## Slide 8
4. 联络方式（考）
(1) 立即响应方式
速度缓慢的外设如指示灯、开关等，通常处于等待状态，无需联络信号，指令一到立刻响应
对于数据传送，I/O设备和主机之间必须互相了解彼此当时所处的状态，如是否可以传送数据、传送是否已结束等，采用哪种联络方式和外设工作速度有关
(2) 异步工作采用应答信号方式
I/O设备和主机工作速度不匹配时，采用异步工作方式，交换信息前，I/O设备和CPU各自执行自己任务，在出现联络信号之后才准备交换信息

## Slide 9
异步工作联络方式
(3) 同步方式采用同步时标联络
要求外设和CPU工作速度完全同步，配有专用电路产生同步时标控制同步工作

## Slide 10
四、I/O设备与主机信息传送的控制方式（考）
1. 程序查询方式（定时查询/独占查询）
CPU启动设备后，通过程序不断查询I/O设备是否已经准备好，从而控制设备与主机交换信息
这种方式需要在I/O接口内设置一个能反应I/O设备是否就绪的标志，CPU通过检测此标记得知I/O设备的准备情况
I/O设备与主机交换信息时，有5种控制方式：程序查询方式、程序中断方式、直接存储器存取方式、I/O通道方式、I/O处理机方式。

## Slide 11
程序查询方式
CPU 从外设读取数据块至主存
CPU 和 I/O 串行工作
停止执行原来的程序踏步等待
CPU读I/O状态
检查状态
未准备就绪
出错
Notes: 读取多个字

## Slide 12
2. 程序中断方式（考）
没有踏步等待现象
需中断现行程序
CPU启动I/O设备后，继续执行原程序，不查询设备是否已准备就绪，只有当I/O设备准备就绪并向CPU发出中断请求后才予以响应
CPU 和 I/O 并行工作
Notes: 不用等待慢速的外设准备数据
通过中断服务程序响应外设请求，中断了原程序的运行，称为程序中断方式

## Slide 13
程序中断方式流程
CPU 向 I/O 发读指令
CPU 读 I/O 状态
检查状态
完成否？
CPU 做其他事情
I/O 设备工作
准备就绪
CPU I/O
从 CPU 向主存写入一个字
CPU 主存
从 I/O 接口中读一个字到CPU
I/O CPU
中断请求
I/O CPU
出错
是
否
未错
中断方式从I/O设备读数据块到主存

## Slide 14
3. DMA 方式（考）
程序中断方式依然消耗CPU资源：
响应中断请求后CPU运行中断服务程序
占用CPU内部寄存器
直接存储器存取（DMA）方式：
I/O设备与主存直接交换信息，不占用CPU资源

## Slide 15
主存和 I/O 之间有一条直接数据通道, 主存和外设交换信息，不占用CPU，不中断现行程序
DMA和CPU同时访存时，DMA优先占用总线，时间通常是一个存取周期，此即周期挪用，这期间CPU可以做内部操作，DMA占用总线资源
CPU 和 I/O 并行工作

## Slide 16
三种方式的 CPU 工作效率比较
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存
之间的传送
CPU 执行
现行程序
CPU查询等待并传输I/O数据
CPU 执行
现行程序
启动I/O
I/O 准备及传送
指令执行周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
启动I/O
中断请求
I/O准备
I/O准备
CPU 处理中断服务程序
实现 I/O 与主机之间的传送
间
断
启动I/O
启动I/O
I/O准备
中断请求
启动I/O
I/O准备
一个存取周期
DMA请求
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式
I/O 准备及传送
间
断
I/O准备
I/O准备

## Slide 17: 5.3 I/O 接 口（考）
一、概述
I/O接口是主机与I/O设备之间设置的硬件电路及其相应的控制软件
不同的I/O设备都有相应的设备控制器，通过I/O接口与主机相连
Notes: 状态信息可能是触发器值，多个触发器组成一个寄存器

## Slide 18
为什么要设置接口？（考）
实现设备的选择
计算机有多个外设，各有设备号，通过接口实现设备的选择
2.通过接口 实现数据缓冲
外设种类多，速度不一，比CPU速度慢，需要和CPU的速度进行适配
4. 实现电平转换
外设与CPU的输入输出电平可能不一样
5. 传送控制命令
6. 通过接口可监视设备的状态
保存设备状态，如“忙”、“就绪”、“中断请求”等，供CPU查询
3. 实现数据串、并格式转换
CPU并行传送数据，有些设备是串行传送数据
Notes: CPU启动I/O设备工作，需要向其给出各种控制信号，通过接口可传送控制命令

## Slide 19
3. I/O 接口的基本组成
命令寄存器
和命令译码器
设备选择
电路
设备状态
标记
数据缓冲
寄存器DBR
控制逻辑电路
I/O接口
外 部 设 备
数据线
命令
状态
数据线
命令线
状态线
CPU
地址线
随着集成电路技术的进步，I/O设备共用的各种电路往往做在一个芯片内，作为通用接口芯片，一些I/O设备专用的电路，制作在设备控制器中