## Slide 1: 第 8 章 CPU 的结构和功能
8.1 CPU 的结构
8.3 中断系统（概念）
8.2 指令周期（概念）
8.4 指令流水
本章从分析CPU功能及内部结构入手，讨论完成一条指令的全过程，以及为了提高数据处理能力、开发系统并行性的流水技术，进一步介绍中断相关技术

## Slide 2: 8.1 CPU 的结构结构支撑功能，功能决定结构
一、 CPU 的功能 本章重点介绍控制器功能
取指令:形成指令地址、发出取指令的命令
分析指令：分析操作内容和操作数有效地址
执行指令：发出各种操作控制信号序列
控制运算器、存储器、I/O设备，完成指令
控制程序输入及结果的输出
总线管理
处理异常情况和特殊请求
1. 控制器的功能 负责控制协调各部件执行指令序列，基本功能：
2. 运算器的功能 已在前面章介绍
实现算术运算和逻辑运算
指令控制
操作控制
时间控制
数据加工
处理中断
Notes: 指令控制：控制程序顺序执行；操作控制：产生完成每条指令所需的控制命令；时间控制：对各种操作加以时间上的控制。

## Slide 3: 8.2 指 令 周 期
一、 指令周期的基本概念（考）重要
1 . 指令周期
取出并执行一条指令所需的全部时间，指令周期可简单分为取值周期、执行周期两个阶段
完成一条指令
执行指令
取指令、分析指令
取指阶段
取指周期
执行阶段
执行周期
（取指、分析）
（执行指令）
指令周期
取指周期
执行周期
Notes: 大多数情况下，CPU就是按照“取指-执行-再取指-再执行---”的顺序自动工作

## Slide 4
每个子周期都有CPU 访存，共有四种作用（考）：重点
取 访问内存，取出指令
取 访问内存，得到有效地址
取 操作数
  存 程序断点保存PC当前内容，即断点地址
  中断服务程序入口地址送至PC，为下一个取指周期做准备
取指周期
间址周期
执行周期
中断周期
CPU 的
4个工作周期
Notes: 工作周期即子周期；为了区别工作周期，在CPU内设置4标志触发器

## Slide 5: 8.3 中断系统（考）
流程和概念

## Slide 6
二、中断请求标记和中断判优逻辑
1. 中断请求标记 用于标记对应的中断源提出了中断请求
给每个中段源设置一个 中断请求标记触发器INTR
多个INTR 组成 中断请求标记寄存器
INTR可以 分散 在各个中断源的 接口电路中，或者：
INTR 集中 在 CPU 的中断系统 内，组成寄存器
1
2
3
4
5
n
掉电
过热
阶上溢
主存读写校验错
非法除法
键盘输入
打印机输出

## Slide 7
2. 中断判优逻辑 多个中断源同时请求时，按优先级次序予以响应
① 分散 在各个中断源的 接口电路中 链式排队器
② 集中 在 CPU 内
(1) 硬件实现（排队器）流程和概念
参见 第五章
INTR4
INTR1 、 INTR2 、 INTR3 、 INTR4 优先级 按 降序 排列
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4

## Slide 8
四、中断响应
1. 响应中断的 条件
允许中断触发器 EINT = 1， 且有中断请求
2. 响应中断的 时间
指令执行周期结束时刻由CPU 发查询信号
CPU
中断查询
INTR1
D
Q
INTR2
D
Q
INTRn
D
Q
中断源 1
中断源 2
中断源 n
…
至排队器

## Slide 9
3. 中断隐指令
(1) 保护程序断点
(2) 寻找服务程序入口地址
(3) 硬件 关中断
中断响应期间禁
止再次响应中断
向量地址
形成部件
INT
S
Q
R
EINT
S
Q
R
PC
1
&
≥1
排队器
…
…
断点存于存储器特定单元（ 如0地址），
或者断点 进栈
INT 中断标记
EINT 允许中断
R – S 触发器
向量地址
PC
（硬件向量法）
中断识别程序 入口地址
M
PC
（软件查询法）
CPU响应中断后，在中断周期自动完成一系列操作，可认为是执行了一条隐指令，这些操作包括：
Notes: INT是工作中期（中断周期）标志，进入中断中期，INT为1，反向后送至EINT触发器复位端，使得EINT=0，禁止中断。

## Slide 10
五、保护现场和恢复现场：为任务切换作准备
保护现场
(程序位置和
运行状态)
2. 恢复现场
寄存器 内容
断点
保护现场
其它服务程序
恢复现场
中断返回
PUSH
视不同请求源而定
POP
把寄存器内容恢复到中断处理前的状态，由中断服务程序 完成
中
断
服
务
程
序
中断隐指令 完成
中断服务程序 完成
IRET

## Slide 11
1. 多重中断的概念
k
l
m
k +1
l +1
m +1
第一次
中断
第二次
中断
第三次
中断
程序断点 k+1 , l+1 , m+1
六、中断屏蔽技术（用于多重中断）

## Slide 12
2. 实现多重中断的条件
B、C
A
中断
请求
主程序
(2) 优先级别高 的中断源 有权中断优先级别低 的中断源
(1) 提前 设置 开中断 指令，在保护现场之后立即开中断。
A
B
C
D
中断服务程序
（ A、B、 C、 D 优先级按 降序 排列）
D

## Slide 13
&
3. 屏蔽技术保证低级别中断源不干扰高级别中断源的处理过程
(1) 屏蔽触发器的作用
a) 在中断源接口电路中
MASK = 0（未屏蔽）
INTR 能被置 “1”
&
&
&
&
1
1
1
1
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
MASK1
MASK2
MASK3
MASK4
D
Q
1
D
INTR
MASK
Q
CPU
查询
b) 在CPU中判优排队及屏蔽
MASKi = 1 （屏蔽）
INTPi = 0 （不能被排队选中）
Notes: 排队也体现了屏蔽，是响应阶段的屏蔽
采用屏蔽字，使得屏蔽更为灵活，甚至可以取代排队器，只要按照设计的优先级进行选择性屏蔽即可

## Slide 14
(2) 屏蔽字
优先级
屏 蔽 字
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
…
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
2
3
4
5
6
15
16
…
16个中断源 1，2，3 ， 16 按 降序 排列
…
每个INTR对应一个屏蔽触发器，其全体组成一个屏蔽寄存器，屏蔽寄存器的内容称为屏蔽字。响应某个中断时，应该安排其对应的屏蔽字，以屏蔽某些中断源的请求。
屏蔽原则：只开放优先级比自己高的中断

## Slide 15
(3) 屏蔽技术可改变“处理优先等级”
响应优先级
响应优先级 A→B→C→D 降序排列
不可改变（排队器硬件决定）
处理优先级
可改变（重新设置屏蔽字）
中断源 | 原屏蔽字 | 新屏蔽字
A B C D | 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
处理优先级 A→D→C→B 降序排列
Notes: 中断响应时，所有屏蔽触发器为0，相当于这个时候有自己的响应屏蔽字，由排队器决定响应最高优先级的中断源
在进入某一重中断服务程序之后，立刻设置当前的处理屏蔽字，退出时恢复上一重中断的屏蔽字

## Slide 16
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
服务程序
B处理完
C处理完
D处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（原屏蔽字）

## Slide 17
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
(4) 屏蔽技术的其他作用
便于程序控制
可以 人为地屏蔽 某个中断源的请求
服务程序
D处理完
C处理完
B处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（新屏蔽字）
响应优先级：ABCD
处理优先级：ADCB
原因：中断源请求被服务时，请求标记清零，因此每次嵌套时排队的都是没被响应的中断源

## Slide 18
例题：设某机有5个中断源L0, L1, L2, L3, L4 (按照中断响应的优先级次序从高到底排列)，现要将中断处理次序改为：L1, L4, L2, L0, L3，请写出各个中断源的屏蔽字（考）答：
原则：开放处理级别高于自己的中断--屏蔽位置0
中断源 | 位编号 0 1 2 3 4
L0 L1 L2 L3 L4 | 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1

## Slide 19
(5) 新屏蔽字的设置
保护现场
置屏蔽字
开中断
中断服务
关中断
恢复现场
恢复屏蔽字
开中断
中断返回
置屏蔽字
恢复屏蔽字
关中断
开中断

## Slide 20
(1) 断点可以进栈 先进后出
(2) 断点也可以存入特定存储
单元，如“ 0 ” 地址单元
中断隐指令 完成
中断周期
命令存储器写
0 MAR
PC MDR
(MDR) 存入存储器
若有三次中断，三个断点都存入 “ 0 ” 地址
4. 多重中断的断点保护 不仅要保存，还可能需要保护
断点 MDR
如何保证断点不丢失？
中断隐指令 完成

## Slide 21
(3) 程序断点存入 “ 0 ” 地址的断点保护
××××
0
5
JMP SERVE
××××
SAVE
××××
RETURN
STA SAVE
…
0 地址内容转存
其他服务内容
SERVE
LDA SAVE
JMP @ RETURN
存程序断点的内存单元
5 为中断向量向量地址
…
中断服务程序入口 保护现场
恢复现场
间址返回
存放 ACC 内容
转存 0 地址内容
开中断
ENI
LDA 0
STA RETURN
置屏蔽字
地 址
内 容
说 明
Notes: 在中断服务程序的开中断指令之前，把0地址内存单元的转移至其他地址单元中，以真正保存一个端点。

## Slide 22: 8.4 指 令 流 水的概念
一、如何提高机器速度
1. 提高访存速度
2. 提高 I/O 和主机之间信息传送速度
为了进一步提高整机处理能力：
高速芯片
Cache
多体并行
I/O 处理机
DMA
多总线结构
通道
提高器件性能，集成度已接近物理极限；
改进系统结构 、开发系统的并行性。
中断
3. 提高运算速度
高速芯片
改进算法
快速进位链

## Slide 23
取指令 3
执行指令 3
三、指令流水原理 ：假定指令处理简单分为两个阶段
2. 指令的二级流水：两类部件同时处理两条指令
1. 指令的串行执行：一段时间内只处理一条指令
取指令 取指令部件 完成
总有一个部件 空闲
指令预取
若 取指 和 执行 阶段时间上 完全重叠
指令周期 减半 速度提高 1 倍
…
执行指令 执行指令部件 完成
取指令 1
执行指令 1
取指令 2
执行指令 2
取指令 3
执行指令 3
取指令 2
执行指令 2
取指令 1
执行指令 1

## Slide 24
五、流水线性能 （考）计算
1. 吞吐率
单位时间内 流水线所完成指令 或 输出结果 的 数量
最大吞吐率 ：流水线连续流动达到稳定状态
实际吞吐率 ：完成n条指令的实际吞吐率
连续处理 n 条指令的吞吐率为
设 m 段的流水线各段时间为Δ
t
Tpmax =
Δ
1
t
Tp =
m ·Δ + (n-1) · Δ
n
t
t

## Slide 25
2. 加速比 Sp （考）
m 段的 流水线的速度 与等功能的 非流水线的速度 之比
设流水线各段时间为 Δ
t
完成 n 条指令在 m 段流水线上共需
T = m · + (n-1) ·
t
t
Δ
Δ
完成 n 条指令在等效的非流水线上共需
T ′= nm ·
t
Δ
Sp =
m · +(n-1) ·
nm ·
=
nm
m + n -1
Δ
t
Δ
Δ
t
t
则

## Slide 26
例：假设指令流水线分取指、译码、执行、回写4个过程段，共有10条指令连续输入此流水线：
(1) 假设时钟周期为100ns，求流水线的实际吞吐率；
(2) 求该流水线加速比

## Slide 27
10条指令，4级流水线，完成全部指令需要的时间单元数：4+（10-1）=13
实际吞吐率
(2) 非流水线，10个指令需要 个时间单元；采用流水线，需要13个时间单元，因此加速比为：

## Slide 28: 作业
教材第371-372页：
第12、17、18、19、22、26题
注意：流水线时钟周期应该按照各步操作的最大时间来考虑（第12题）