## Slide 1: 第9章 控制单元的功能
9.1 操作命令的分析
9.2 控制单元的功能

## Slide 2
Review: 完成一条指令分 4 个阶段
取指周期
间址周期
执行周期
中断周期
本章结合指令周期的四个阶段（考），着重分析控制单元为完成不同指令所发出的各种操作命令（控制信号），这些操作命令控制计算机所有部件有次序地完成相应的操作，以达到执行程序的目的
理解指令周期、机器周期、时钟周期和控制信号的关系，理解控制单元在计算机运行中的核心作用

## Slide 3
一、取指周期
取指令过程可以可归纳为以下几个操作：
PC MAR 地址线
1 R
M ( MAR ) MDR
MDR IR
( PC ) + 1 PC
+1
MDR
CU
MAR
PC
IR
存储器
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
OP（IR） CU
Notes: 按照指令周期的四个阶段进一步分析对应的微操作命令

## Slide 4
二、间址周期
完成取操作数有效地址的操作：
M ( MAR ) MDR
1 R
Ad ( IR ) MAR
MDR Ad ( IR ) ：
有效地址送指令寄存器
的地址字段
指令形式地址 MAR 也就是：
MDR
CU
MAR
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
IR
存储器

## Slide 5
三、执行周期 不同指令执行周期微操作不同，分类讨论
1. 非访存指令
(1) CLA 清A
(2) COM 取反
(4) CSL 循环左移
(3) SHR 算术右移
(5) STP 停机指令
0 ACC
ACC ACC
L(ACC) R(ACC), ACC0 ACC0
R(ACC) L(ACC), ACC0 ACCn
0 G 设置运行标志触发器

## Slide 6
2. 访存指令
Ad(IR) MAR
1 R
M(MAR) MDR
(ACC) + (MDR) ACC
Ad(IR) MAR
1 W
ACC MDR
MDR M(MAR)
STA X
ADD X
(2) 存数指令
(1) 加法指令
执行阶段访问存储器，这里只考虑直接寻址的情况

## Slide 7
(3) 取数指令
Ad ( IR ) MAR
1 R
M ( MAR ) MDR
MDR ACC
3. 转移指令 这里假设执行阶段不访问存储器
(1) 无条件转
(2) 条件转移
Ad ( IR ) PC 指令地址码部分送至PC
A0 •Ad ( IR ) + A0 ( PC ) PC
LDA X
JMP X
BAN X
（负则转）

## Slide 8
4. 三类指令的指令周期
取指周期
执行周期
取指周期
执行周期
取指周期
执行周期
取指周期
间址周期
执行周期
非访存 指令周期
执行阶段不访存
直接访存 指令周期
执行阶段访存
间接访存 指令周期
执行阶段访存
转移 指令周期
执行阶段不访存
取指周期
间址周期
执行周期
间接转移 指令周期
执行阶段访存

## Slide 9
四、中断周期
程序断点存入 “ 0 ” 地址
程序断点 进栈
0 MAR
1 W
PC MDR
MDR M ( MAR )
向量地址 PC
0 EINT（置“0”）
0 EINT（置“0”）
向量地址 PC
MDR M ( MAR )
PC MDR
1 W
软件查询：中断识别程序入口地址 M PC
( SP ) 1 MAR

## Slide 10
总结：
以上各个阶段的所有微操作，都是在控制单元发出的控制信号（微操作命令）控制下完成
控制单元的功能就是发送控制信号，控制完成取指和执行过程中的各种微操作

## Slide 11
三、多级时序系统概念+计算
1. 机器周期
(1) 机器周期的概念
(2) 确定机器周期需考虑的因素
(3) 基准时间的确定
所有指令执行过程中的一个基准时间
每条指令的执行 步骤
每一步骤 所需的 时间
以完成 最复杂 指令功能的时间为准：存在浪费
以 访问一次存储器 的时间 为基准
若指令字长 = 存储字长
取指周期 = 机器周期
所有操作可划分为CPU内部操作和对主存操作两大类，而后者用时较长，更适合用作基准时间。

## Slide 12
2. 时钟周期（节拍、状态）
一个机器周期内可完成若干个微操作；
每个微操作需一定的时间，可用时钟信号控制产生每一个微操作命令；
时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间；
将一个机器周期分成若干个时间相等的时间段（节拍、状态、时钟周期）；
在每个节拍（时钟周期），可完成一个或几个需要同时执行的微操作

## Slide 13
3. 多级时序系统（考）
机器周期、节拍（状态）组成多级时序系统
一个指令周期包含若干个机器周期
一个机器周期包含若干个时钟周期
某计算机每个指令周期内机器周期数、每个机器周期内的时钟周期数，不一定相等。

## Slide 14
4. 机器速度与机器主频的关系
机器的 主频 f 越快 机器的 速度也越快
在机器周期所含时钟周期数 相同 的前提下（假设指令周期包含的机器周期数一样），两机 平均指令执行速度之比 等于 两机主频之比
机器速度 不仅与 主频有关 ，还与机器周期中所含
时钟周期（主频的倒数）数 以及指令周期中所含
的 机器周期数有关
MIPS1
MIPS2
=
f1
f2

## Slide 15
例：某计算机主频为8MHZ，每条指令周期平均有2.5个机器周期，每个机器周期平均有2个时钟周期：
1.请问该机的平均指令执行速度是多少MIPS？
2.若主频不变，指令周期平均有5个机器周期，机器周期平均有4个时钟周期，则平均指令执行速度是多少？
3.机器运行速度和哪些因素有关。

## Slide 16
1.主频8MHZ，时钟周期是1/8MHZ= 0.125uS
指令周期为（0.125*2）*2.5=0.625uS
则每秒执行的指令数：1S/0.625uS=1.6MIPS
另一种思路：每秒有8M个时钟周期，一条指令需要5个时钟周期，则每秒可以执行8M/5=1.6M条指令，即速度为1.6MIPS

## Slide 17
2.指令周期改为：0.125*4*5=2.5uS，则平均指令执行速度为：1s/2.5uS=0.4MIPS
另一种思路：8M/20=0.4 MIPS
3.机器运行速度不仅决定与主频，还与指令周期包含的机器周期数，以及机器周期包含的时钟周期数有关

## Slide 18
例：某CPU主频为8MHz，每个机器周期包含四个时钟周期，该机器的平均指令执行速度为1MIPS
1.求该机器的平均指令周期
2.求每个指令周期包含的平均机器周期
3.若改用时钟周期为0.01uS的CPU芯片，求平均指令执行速度

## Slide 19
1.因为平均指令执行速度为1MIPS，则指令周期为1/1M 秒=1uS
2.CPU主频为8MHZ，则时钟周期为1/8M 秒，机器周期（有4个时钟周期）为1/2M 秒，而指令周期为1/1M 秒，则一个指令周期有2个机器周期
3.若改用时钟周期为0.01uS的芯片，则平均指令执行速度为
1MIPS*0.125/0.01=12.5MIPS

## Slide 20
阅读理解：例题9.1，9.2
作业：393页第5题，第6题