## Slide 1: 1.2 计算机的基本组成（考）
1. 计算机由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成
3. 指令和数据均用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成，操作码表示操作的性质，地址码表示操作数在存储器中的位置
6. 以运算器为中心，存储器和输入输出设备之间的数据传送经由运算器
2. 指令和数据以同等地位存放于存储器内，可按地址寻访
5. 指令在存储器中按顺序存放，顺序执行
一、冯·诺依曼计算机的特点

## Slide 2
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将人熟悉的信息形式转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
控制程序的输入、运行及处理运算结果
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图（考）
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
Notes: 以运算器为中心，使得输入输出设备与存储器之间的数据传送通过运算器完成

## Slide 3
二、计算机硬件框图
1.2
1. 以存储器为中心的计算机硬件（考）框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 4
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O设备
（外设）
硬件
CU
2.现代计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
1.2
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存
运算器、控制器的核心部件
Notes: 运算器和控制器在逻辑关系和电路结构上联系很紧密，大规模集成电路技术出现后，这两个部件往往集成在一个芯片上，即中央处理器
CPU和主存储器合起来称为主机，现代计算机由CPU、主存和I/O设备组成
主存储器可以直接与CPU交换数据，辅助存储器又称为外存
CPU的核心是算术逻辑运算单元ALU和控制单元CU，ALU用来完成算术逻辑运算，CU用来解释存储器中的指令，给出各种操作命令来执行指令

## Slide 5
第一章作业题
1.简述 存储程序 式计算机的特点。
2.简述存储程序式计算机的各个部件的作用。
3.控制器主要包含哪几个组成部件，各有什么作用。
4.主存储器主要包含哪几个组成部分，各有什么作用。
5.什么是存储字长，什么是机器字长，字长与什么寄存器有关。