## Slide 1
第三章
稳恒电流

## Slide 2
前两章讨论的是静电场，即静止电荷产生的电场。静止——宏观上的静止。
从这一章开始，讨论运动电荷的问题。电荷的定向运动形成电流，电流在其周围会产生电场、磁场，运动电荷之间同时存在电场力、磁场力。
稳恒电流：数值和方向都不随时间变化的电流。

## Slide 3: 本章目录
§3.1 稳恒条件与导电规律
§3.2 电动势与源端电压
§3.3 经典电子论与温差电效应

## Slide 4: §3.1 稳恒条件与导电规律
一、稳恒条件
1、电流密度矢量
电流可分为四种：
传导电流：导体中自由电荷定向运动形成的电流；
运流电流：空间中，载流子的机械运动形成的电流；
磁化电流：磁介质被磁化后，形成的电流；
位移电流：电场变化形成的电流。
为了定量描述电流，引入了电流强度的概念：
定向运动电荷通过某一横截面积的电量与所耗费的时间之比，称为该横截面的平均电流强度,
即：

## Slide 5
当时间间隔趋于零时，则上述比值的极限称为该横截面在时刻t的瞬时电流强度I，即：
电流强度是标量，但是有方向，只是方向的意义不同于矢量，单位为安培（A)，1安培=1库仑/秒。

## Slide 6
电流密度矢量：
电流密度矢量在数值上等于通过与正电荷运动方向垂直的单位面积上的电流强度，其方向与该点正电荷运动的方向相同，即:
方向同正电荷运动方向，单位：
根据电流密度矢量，电流场，可引入电流线。

## Slide 7
2、电流连续方程
对任一闭合曲面S，若 ，则表示
电流从闭合面流出，它表示单位时间从闭合面穿出的正电荷量。按电荷守恒定律，此值等于该闭合面内的电量对时间的减少率，即
此式称为电流连续方程，它表明：只有在电荷随时间变化不为零的地方，才会出现电流线的中断。

## Slide 8
3、电流的稳恒条件
电流产生条件：自由电荷、电场。
稳恒电流是指大小和方向都不随时间变化，或者说电流场不随时间变化。因此不能有电荷的积累。
——电流稳恒条件
这表示单位时间流入闭合面的电量与流出的电量相等。
4、面电流密度矢量
如果电流分布在曲面上，则可定义面电流密度矢量的大小为： ，方向同正电荷运动方向。

## Slide 9: 二、导电规律
下面以金属导体为例，介绍传导电流的规律，即欧姆定律及焦耳—楞次定律。
1、欧姆定律
两种形式：积分形式、微分形式。
（1）积分形式
电场是电流存在的必要条件，有电场，则必有电压（电位差）。故可以说电压是电流存在的必要条件。欧姆发现：通过一段导体的电流强度与导体两端的电压成正比：

## Slide 10
这称为欧姆定律，适合导体或纯电阻元件。式中R称为导体的电阻，它与金属导体的材料及几何形状有关，单位为欧姆（Ω）
导体的电阻R与材料长度和横截面积及材料的电阻率有关。
当导体材料电阻率和截面积均匀时：
当导体材料的横截面积、电阻率不均匀时，材料电阻为：

## Slide 11
电流的通路称为电路，电路中存在导体，导体两端的电位差与导体内的电场矢量有关：
电流可以写为：
它们都是积分量，故把叫做欧姆定律的积分形式。
电阻的倒数叫电导：，单位：西门子
电阻率的倒数叫电导率：

## Slide 12
（2）微分形式
在导体内取一圆柱形小体积元，长为，横截面积为，假定该体积元的电阻为R，把体积元内的都视做均匀。
欧姆定律的微分形式。

## Slide 13
2、焦耳—楞次定律
电流是由电场对电荷作用产生的，电场对电荷做功，实现了能量转化。对于导体，就是将电能转化为热能。焦耳和楞次各自独立地由实验发现，电流通过导体时放出的热量与通过的电流强度的平方、导体的电阻以及通电时间成正比，即
这称为焦耳—楞次定律，适合于导体和纯电阻元件。

## Slide 14
电流在单位时间产生的热能称为热功率。对于纯电阻元件有下列关系
电流通过导体时，导体中单位体积内产生的热功率称为热功率密度，即，可以证明，焦耳定律的微分形式为：
此式表明：导体内某点的热功率密度与该点的场强的平方成正比，比例系数为该点导体的电导率。

## Slide 15: 三、导体电阻
电阻，电阻率与材料本身的性质有关，这些性质包括：成分、加工方式、温度。其中温度尤其重要。金属的电阻率与温度的关系：
式中是摄氏温度，是零摄氏度时的电阻率是电阻温度系数。
上式若用绝对温度表示则为：

## Slide 16: 四、应用举例
例1、半径为a的金属球埋入地下作为接地电极，电位为,求电极的接地电阻及其周围的电位分布，大地的电导率为
解：接地电极的接地电阻电流
在地内流动过程中的电阻，
导体本身电阻可忽略。
电极周围的电场分布与孤立
的带电球的静电场相似，地
内电流所流过的截面应该是以导体球心为球心的一系列同心球面。

## Slide 17
离导体球心为r(ra)处，厚度为的球壳的电阻为：
因而接地电阻为：
这里忽略了地表的影响，地球被看作是无限大的。当电极足够深时，这样处理是合理的。

## Slide 18
下面求电极周围的电位分布。
设电极中有稳恒电流又 ，所以有：
距球心为r处的电位：
=
地极表面的电位
所以电位分布为：

## Slide 19: §3.2 电动势与源端电压
一、非静电场
现考察一个由电源和纯电阻组
成的电路。
电源内部叫内电路；电源以外
的其它电路叫外电路。内外电路的
正电荷运动方向不同：

## Slide 20
外电路：正电荷在电场力的作用下，从正极运动到负极，正电荷的电位能减少，转换成了热能，当到达负极后，不能返回正极。
内电路：在电源内部，电场的方向也是由正极指向负极。因此想要使正电荷由负极到达正极，就必须要有外力的作用，克服电场力，这个外力就叫非静电力。
非静电力和静电力一样都能对电荷产生作用。静电力可表示为 ，静电场可表示为：

## Slide 21
同样可以引入非静电场，若非静电力为，则：
电荷q在某点所受的非静电力与电量q的比称为非静电场。
外电路中：只有静电场，故
内电路中：有静电场及非静电场，则：
在电源内部，正电荷从负极运动到正极，非静电力所做的功：

## Slide 22
二、电动势
非静电力对电荷q所做的功与电量q之比称为电源的电动势：
即为非静电场的线积分。
物理意义：非静电力把单位正电荷由电源的负极经电源内部移动到正极所做的功。
此外，在电源内部，正电荷由负极到正极运动叫放电，反之叫充电。

## Slide 23
说明：
（1）电动势是电源本身的性质，与外电路无关；
（2）电源是产生非静电力的装置，不同的电源，非静电力的成因不同；
（3）电动势反映了电源把其它形式的能量转变为电能的本领；
（4）是标量，但也有方向，负极经电源内部指向正极的方向为电动势的正方向；
（5）因非静电力只存在于电源内部，外电路中无非静电力，故
（5），或V/m；与U类似，单位为V。

## Slide 24
三、源端电压
电源两端的电压叫源端电压。
在电源的外电路中，源端电压为：
在电源内部：

## Slide 25
分两种情况：
（1）充电状态——正电荷从正极运动到负极

## Slide 26
（2）放电状态——正电荷从负极运动到正极

## Slide 27
综上可知：
其中“+”号对应电源处于充电状态，“-”号对应电源处于放电状态。
讨论：
（1）充电时,
（2）放电时，
（3）电源开路，或内阻可忽略时，
（4）实际电源可看作是理想电源，其电动势为与一个电阻。

## Slide 28
四、闭合电路的欧姆定律
电源处于放电状态
从外电路看：
由以上两式得：
此式称为闭合回路的欧姆定律。

## Slide 29
功率匹配：
电源输出的功率：
当 时，输出功率最大。
由此得：，此为负载电阻与电源电阻的匹配条件，简称负载匹配条件。
小功率、高内阻电源，最好达到负载匹配；
大功率、低内阻电源，要避免负载匹配。

## Slide 30: §3.3经典电子论与温差电效应
一、经典电子论要点
1900年，德鲁德（Drude)首先提出可用金属中自由电子运动来解释金属的导电性问题，后来洛伦兹（Lorentz)发展了德鲁德关于金属导电的思想，建立了经典电子论。

## Slide 31
经典电子论认为：金属中最外层电子在一定条件下可脱离原子，在整个金属的各晶格之间自由运动。自由电子就像理想气体分子一样，服从经典牛顿力学和经典统计学规律。因而金属中的自由电子又被称作电子气，经典电子论认为自由电子之间不发生相互作用，在没有外电场时，都在作无规则热运动，平均热运动速率为米/每秒。

## Slide 32
当有外场存在时，自由电子的运动有以下两种：
（1）热运动。
（2）逆电场方向的“漂移”。
运动的速度是：热运动速度与漂移速度的矢量和。热运动的矢量平均为0,可不予考虑，设漂移速度的矢量平均为漂移速度。
正是因为漂移运动，形成了电流。电子在电场的作用下的加速度：

## Slide 33
之所以是矢量平均，是因漂移运动并不是直线的，在运动过程中，会与晶体点阵发生碰撞，碰撞后发生散射，这里假定散射的方向几率相等，故此时平均速度=0,此后在电场的作用下，继续作加速度运动。下次碰撞前的速度为:

## Slide 34
漂移的平均速度：

## Slide 35
在导体中，选一小柱体，轴线方向与的方向相同，自由电子数密度为n,

## Slide 36
这就是欧姆定律的微分形式：
对金属导体而言，温度越高，电阻率越大。
经典理论可以定性地解释欧姆定律，但是不能定量解释。

## Slide 37
此外经典理论还可以定性解释电流的热效应。自由电子在电场的作用下，作定向运动形成电流，电场对自由电子做功，动能增加，电子与晶体点阵的不断碰撞，动能传递给原子，使其热运动加剧，导体温度升高，导致发热。

## Slide 38
二、接触电位差
1、逸出电位：
自由电子热运动，会形成偶电层。
电子要脱离金属，需要克服偶电
层电场力做功，才能从金属中摆脱出
来，这个功的最小值叫逸出功（脱出
功）叫逸出电位。逸出功和逸出电位与材料有关。
需要电子逸出，就要增加电子的动能。方法有多种，如加热，强光照射，加强电场，高速粒子轰击等。

## Slide 39
2、接触电位差：
意大利科学家伏打（A.Volta)，1797年发现，两种不同金属相互接触，表面两测发现异号电荷，由此形成电位差—接触电位差。（摩擦起电也是一种，摩擦可增加接触面积）。
原因：
（1）自由电子数密度不同：相同时间内彼此进入对方的自由电子数不同；
（2）具有不同的逸出电位：自由电子逸出的难易程度不同。

## Slide 41
三、温差电效应
如图，将两种不同的金属相接，并在两头保持不同的温度，电路中就会产生电动势，这种现象叫温差电效应。
按照成因，电动势有三种：
珀尔贴电动势
汤姆逊电动势
赛贝克电动势（上述两种的综合）

## Slide 42
1、珀尔贴电动势
接触电位差——说明有非静电力存在。
使B中正电荷向A中运动，达到平衡为止（非静电力与静电力平衡）也就是说有电动势——珀耳贴电动势存在。
两接触若温度相同，则总电动势为0。若不同：

## Slide 43
2、汤姆逊电动势
温度不均匀，有热扩散运动。非静电场与温度梯度成正比。

## Slide 44
3、赛贝克电动势
两种金属组成闭合回
路，两接触面温度不同，
一般来说，，

## Slide 45
4、温差电效应的应用
（1）测量温度：
由两种金属组成闭合回路，两接触面温度不同，称为温差电偶。
可以证明，在A、B组成的回路中加入C，只要C两端温度相同，则总的温差电动势不变。
特点：
灵敏、准确、待测体
小、测量范围宽、可
测真空系统中的温度。
恒温区
电位差计

## Slide 46
（2）小型电源：
温差电动势一般只有几毫伏，为了提高，可制成“温差电堆”。
半导体的温差电效应更加
明显，可制作小型电源。

## Slide 47
（3）电子制冷：
可用半导体材料制成制冷器或加热器。